КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО  ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2013 года № 21

р.п. Лебяжье

Об утверждении Правил содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяжьевского поссовета Лебяжьевского района Курганской области, Администрация Лебяжьевского поссовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Правила содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Обнародовать настоящее постановление и приложение к нему  на сайте Администрации Лебяжьевского района и информационных стендах, расположенных в здании администрации Лебяжьевского поссовета по адресу: Курганская область, р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 62, и в здании библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры  Лебяжьевского поссовета «Культурно-досуговое объединение» по адресу: Курганская область, Лебяжьевский район, деревня Верхнеглубокое,

ул. Молодежная, 5.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лебяжьевского поссовета по вопросам  ЖКХ и благоустройства М.Н. Яковчука.

Глава Лебяжьевского поссовета                                                                А.А. МЕНЬЩИКОВ

Исп. Яковчук М.Н.

Тел: 9-17-12

Приложение к постановлению

Администрации Лебяжьевского поссовета                                                                       от «20» февраля 2013 года  № 21

«Об утверждении Правил содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье»

ПРАВИЛА

содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом требований Санитарных правил СП 2.1.7.1038-01: «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и регламентируют порядок содержания и эксплуатации площадки для компостирования твердых бытовых отходов р.п. Лебяжье.

1.2. Правила являются обязательными для соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией площадки для компостирования твердых бытовых отходов.

1.3. В настоящих правилах используются следующие основные понятия:

- Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

- Площадка для компостирования твердых бытовых отходов -  сооружение, обустроенное и эксплуатируемое в соответствии с экологическими требованиями, и предназначенное для размещения твердых бытовых отходов.

1.4. Площадка для компостирования твердых бытовых отходов расположена в восточной части р.п. Лебяжье и является сооружением, предназначенным для размещения твердых бытовых отходов (далее – площадка ТБО).

1.5. Площадка ТБО является самостоятельным объектом хозяйственной деятельности. Организация, обслуживающая площадку ТБО, оказывает услуги на основании тарифов, утверждаемых Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.                                                                                                                                                                 1.6.  Организацией, эксплуатирующей площадку ТБО, разрабатывается регламент и режим работы Площадки ТБО, инструкции по приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на площадке ТБО, обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, ведется  учет поступающих отходов, осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части площадки ТБО, обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов.                                                                                                                                                                                              1.7. На площадку ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор.                                                                                                                                            1.8. На площадку ТБО запрещается прием и размещение:                                                                                                                 - твердых, пастообразных  отходов, обладающих радиоактивностью, содержащих токсичные вещества, тяжелые металлы, а также горючие и взрывоопасные отходы;                                                                                                                                                                   - трупов павших животных;                                                                                                                                                                      - химически и эпидемически опасных отходов.                                                                                                                       1.9. Организация, эксплуатирующая площадку ТБО, обязана соблюдать технологию складирования и обезвреживания отходов.

2. Требования к эксплуатации площадки для компостирования                                           твердых бытовых отходов

2.1. Эксплуатация  площадки ТБО должна осуществляться в соответствии с настоящими Правилами.                                                                                                                                                                                   2.2. Площадка ТБО состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. 2.3. Складирование ТБО допускается только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по  эксплуатации площадки для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО.                                                                                                                            2.4. В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон, соду и др. Эти же материалы могут использоваться и в летний период.                                                                                                                                                                     2.5. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте.                                                                                                                      2.6. Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изолирующим слоем грунта.                                                                                                 2.7. Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала площадки ТБО  проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная уборка и доставка мусора на рабочую карту площадки.                                                                                                                                                                    2.8. На территории площадки ТБО не допускается сжигание твердых бытовых отходов  и должны быть приняты меры по недопустимости самовозгорания ТБО.                                                                                                 2.9. По всей площади участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру площадки ТБО.                                                                                                                                   2.10. Дорога, ведущая к площадке ТБО, должна иметь твердое или щебеночное покрытие, не допускающее выноса грязи на колесах автомашин на поселковую автодорогу.                                                                                                  2.11.Площадка ТБО должна иметь ограждение.                                                                                                                      2.12. Не допускается нахождение на площадке ТБО лиц, не связанных с ее эксплуатацией.                                        2.13. Запрещается неконтролируемый въезд на территорию площадки ТБО.

3. Требования к устройству хозяйственной зоны площадки ТБО

3.1. На территории площадки ТБО располагается хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. Персонал должен быть обеспечен питьевой и хозяйственно-бытовой водой, комнатой для приема пищи, туалетом.                                                                                                                                                      3.2.  Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, должна иметь легкое ограждение.                                                                                                                                                                           3.3. Выезд с площадки ТБО должен быть оборудован  установкой  с устройством бетонной ванны для мойки ходовой части мусоровозов,  доставляющих отходы на площадку ТБО. Размер ванны должен обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов.                                                                                                                             3.4.  По периметру всей территории  площадки ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде площадки ТБО устраивается шлагбаум у производственно-бытового здания.

4. Производственный контроль за эксплуатацией площадки ТБО

4.1. Контроль по приему отходов на площадке ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями осуществляет организация, эксплуатирующая свалку.

4.2. Организация, эксплуатирующая площадку ТБО, ведет строгий учет всех принимаемых отходов в специальном журнале на основании актов приема отходов. Прием отходов на площадке ТБО осуществляет ответственное лицо эксплуатирующей организации, которое на основании предъявляемого предприятием талона сдачи отходов проводит осмотр поступивших отходов, определяет место их захоронения и подписывает акты сдачи и приема отходов. Акт сдачи отходов хранится у предприятия, сдавшего отходы. Акт приема отходов остается на хранении в организации, эксплуатирующей площадку ТБО.                                                                                              4.3. Организация, обслуживающая площадку,  разрабатывает инструкцию по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Указанная инструкция согласовывается с территориальным  отделом  территориального управления Роспотребнадзора по Курганской области в Лебяжьевском, Мокроусовском, Варгашинском районах.                                                                                                  4.4. Организация, обслуживающая площадку,  разрабатывает  специальную программу (план) производственного контроля, предусматривающую: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния площадки ТБО.                                                                                                      4.5. Мероприятия по ликвидации возгораний отходов должны предусматривать график работы техники и персонала, перечень оборудования и автотракторной техники, необходимых для ликвидации возгорания ТБО, а также механизм оповещения управления по ГО и ЧС Администрации Лебяжьевского района.

5. Ответственность за содержание площадки ТБО

5.1. Предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность за состав доставляемых на площадку ТБО.                                                                                                                                       5.2. Организация, эксплуатирующая площадку ТБО, несет ответственность за прием ТБО и состав ТБО, принимаемых на площадке  ТБО, и соблюдение санитарных правил по ее эксплуатации.                                                    5.3. Контроль за обеспечением требований природоохранного законодательства при эксплуатации площадки ТБО и организацией работ при возникновении возгораний на площадке ТБО осуществляет Администрация Лебяжьевского поссовета.

Заместитель Главы Администрации                                                                                                                     Лебяжьевского поссовета по                                                                                                                                    вопросам ЖКХ и благоустройства                                                                                 М.Н.  ЯКОВЧУК